## Slide 1: Entwicklung des konventionellen Kraftwerksparks: Derzeit bekannte Entwicklung
Stand: 27.04.2018

## Slide 2: Konventionelle Kraftwerke: Derzeit absehbare Entwicklung*
Chart: Konventionelle Kraftwerke** (in MW)
| Ist 2016 | endgültige Stilllegungen 2017-04/2018 | Inbetriebnahmen 2017-04/2018 | Ist 04/2018 | derzeit vorläufig stillgelegt | Kernenergie- ausstieg 2019-2022 | Braunkohle- Sicherheits- bereitschaft | weitere zur endgültigen Stilllegung angezeigt | weitere zur vorläufigen Stilllegung angezeigt | absehbare Neuanlagen bis 2023*** | mittelfristig 2020/23 | zur Stilllegung angezeigt, aber systemrelevant
Basis | 0 | 89818 | 89818 | 87007 | 77492 | 74762 | 72082 | 71236 | 71236 | 0 | 68558
Kernenergie | 10799 | 1284 | 9515 | 0 | 9515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Braunkohle | 21033 | 0 | 21033 | 300 | 0 | 2730 | 0 | 0 | 0 | 18003 | 0
Steinkohle | 27711 | 2465 | 25246 | 389 | 0 | 0 | 2262 | 0 | 1052 | 23647 | 2335
Erdgas | 29606 | 56 | 239 | 29789 | 2151 | 0 | 0 | 309 | 846 | 3115 | 29598 | 3323
Mineralöl | 4728 | 254 | 4474 | 210 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4155 | 1187
Spalte1 | 93877 | 4059 | 239 | 0 | 3050 | 9515 | 2730 | 2680 | 846 | 4167 | 75403 | 6845
(- 18.474 MW zu 2016)
Quelle: BDEW (eigene Berechnungen auf Basis Bundesnetzagentur); Stand 27.04.2018
* weitere altersbedingte oder marktliche Stilllegungen möglich ** Kernkraft-, Braunkohle-, Steinkohle-, Gas- und Ölkraftwerke ohne Sonstige wie bspw. Gichtgas-Kraftwerke oder thermische Abfallbehandlung *** absehbare Inbetriebnahmen bis 2023, im Bau befindliche Anlagen, KWK-Ausschreibungen bis 2023 (ca. 960 MW), Netzstabilitätsanlagen (1.200 MW)
93.877
90.057
75.403
-4.059
-3.050
-9.515
-2.730
-2.680
-846
-6.845
+4.167
+239

## Slide 3: Kernenergie-Ausstieg
Chart: Kernenergie (in MW)
| Ist 2016 | Stilllegung 2017 | Stilllegung 2019 | Stilllegungen 2021 | Stilllegungen 2022 | Leistung 2023
Kernenergie | 0 | 9515 | 8113 | 4055 | 0 | 0
Rest | 10799 | 1284 | 1402 | 4058 | 4055 | 0
Quelle: BDEW gemäß AtG §7
- 10.799 MW

## Slide 4: Braunkohle: Derzeit absehbare Entwicklung*
Chart: Braunkohle (in MW)
| Ist 2016 | vorläufig stillgelegt | bereits in BK-SB** | BK-SB** 01.10.2018 | BK-SB** 01.10.2019 | Leistung im Markt 2019
steinkohle | 0 | 20733 | 19813 | 18754 | 17997 | 0
Rest | 21033 | 300 | 914 | 1059 | 757 | 18003
- 3.030 MW
Quelle: BDEW (eigene Berechnungen auf Basis BNetzA), Stand: 27.04.2018
**Braunkohle-Sicherheitsbereitschaft
* weitere altersbedingte oder marktliche Stilllegungen möglich
21.033
18.003

## Slide 5: Steinkohle: Derzeit absehbare Entwicklung*
Chart: Steinkohle (in MW)
| Ist 2016 | endgültige Stilllegungen 2017-04/2018 | Ist 04/2018 | derzeit vorläufig stillgelegt | weitere zur endgültigen Stilllegung angezeigt | weitere zur vorläufigen Stilllegung angezeigt | im Bau | mittelfristig 2020/23 | zur Stilllegung angezeigt, aber systemrelevant
steinkohle | 0 | 25246 | 24857 | 22595 | 22595 | 22595 | 0 | 21312
Rest | 27711 | 2465 | 25246 | 389 | 2262 | 0 | 1052 | 23647 | 2335
Quelle: BDEW (eigene Berechnungen auf Basis BNetzA), Stand: 27.04.2018
* weitere altersbedingte oder marktliche Stilllegungen möglich
-2.465
-389
-2.262
-2.335
+1.052
27.711
25.246
23.647
(- 4.064 MW zu 2016)

## Slide 6: Erdgas: Derzeit absehbare Entwicklung*
Chart: Erdgas (in MW)
| Ist 2016 | endgültige Stilllegungen 2017-04/2018 | Inbetriebnahmen 2017-04/2018 | Ist 04/2018 | derzeit vorläufig stillgelegt | weitere zur endgültigen Stilllegung angezeigt | weitere zur vorläufigen Stilllegung angezeigt | absehbare Neuanlagen bis 2023** | mittelfristig 2020/23 | zur Stilllegung angezeigt, aber systemrelevant
Erdgas | 0 | 29550 | 29550 | 27638 | 27329 | 26483 | 26483 | 0 | 26275
Rest | 29606 | 56 | 239 | 29789 | 2151 | 309 | 846 | 3115 | 29598 | 3323
Quelle: BDEW (eigene Berechnungen auf Basis BNetzA); Stand 27.04.2018
* weitere altersbedingte oder marktliche Stilllegungen möglich ** absehbare Inbetriebnahmen bis 2023, im Bau, KWK-Ausschreibungen bis 2023 (ca. 960 MW), Netzstabilitätsanlagen (1.200 MW)
-56
-2.151
-309
-3.323
+3.115
-846
29.606
29.789
29.598
(-8 MW zu 2016)
+239

## Slide 7: Mineralöl: Derzeit absehbare Entwicklung*
Chart: Mineralöl (in MW)
| Ist 2016 | endgültige Stilllegungen 2017-03/2018 | Ist 04/2018 | derzeit vorläufig stillgelegt | weitere zur endgültigen Stilllegung angezeigt | weitere zur vorläufigen Stilllegung angezeigt | absehbare Neuanlagen bis 2023** | mittelfristig 2020/23 | zur Stilllegung angezeigt, aber systemrelevant
steinkohle | 0 | 4474 | 4264 | 4155 | 4155 | 4155 | 2968
Rest | 4728 | 254 | 4474 | 210 | 109 | 0 | 0 | 4155 | 1187
Quelle: BDEW (eigene Berechnungen auf Basis BNetzA), Stand: 27.04.2018
* weitere altersbedingte oder marktliche Stilllegungen möglich
4.728
4.474
4.155
-254
-210
-109
-1.187
(- 573 MW zu 2016)