## Slide 1: Das 65-Prozent-Ziel: Ausgangslage und mögliche Szenarien zur Zielerreichung 2030
Berlin, 18. Juni 2019

## Slide 2: Anteil der Erneuerbaren Energien aktuell
Quelle: BDEW
Jan.-Apr. 2019: 44,6 %**

## Slide 3: Szenarienrechnung 2030: Basisannahmen
Vorab: Bei den folgenden Szenarien-Berechnungen handelt es sich um keine bestimmten technologie-spezifischen Ausbaupfade für Erneuerbare Energien, die der BDEW präferiert. Vielmehr soll eine Spannbreite zwischen Szenarien mit verschiedenen Technologieschwerpunkten aufgezeichnet werden.
2018
  Brutto-Inlandsstromverbrauch: 595,6 Mrd. kWh
  Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien: 226,4 Mrd. kWh
  Anteil Erneuerbare Energien: 38,0 %
2030 zur Erreichung 65 Prozent-Ziel werden 389 Mrd. kWh Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien benötigt
Annahmen
  Stromverbrauch +0,2 % p. a.
  Veränderung des Kraftwerkseigenverbrauchs zusätzlich berücksichtigt
  Innovationsausschreibungen und technologieübergreifende Ausschreibungen werden mit PV Freifläche bezuschlagt
  65 % Anteil EE am Bruttoinlandsstromverbrauch im Jahr 2030

## Slide 4: Szenarien
Referenzszenario
  EEG 2017 und Sonderausschreibungen Wind Onshore und PV
  52 GW-Deckel bleibt bestehen
  EE-Anteil 2030 ca. 54 %
Szenario A
  Deckung der Lücke zum 65-Prozent-Ziel zu 1/3 Wind Onshore und 2/3 PV Freifläche (Stromerzeugung)
  52 GW-Deckel bleibt bestehen
  Zusätzliche Ausschreibungen Wind Onshore und PV FF ab 2022
Szenario B
  Deckung der Lücke zum 65-Prozent-Ziel zu 1/2 PV Gebäude und 1/2 PV Freifläche (Stromerzeugung)
  52 GW-Deckel wird aufgehoben
  Zusätzliche Ausschreibungen PV FF ab 2022
Szenario A & B werden jeweils mit 17 GW und 20 GW Wind Offshore im Jahr 2030 berechnet

## Slide 5: Stromerzeugung der EE: Referenzszenario Wirkung Wind Offshore und 52 GW-Deckel
Chart: Stromerzeugung in TWh
| 2030 REF | 2030 REF 20 D | 2030 REF 15_D | 2030 REF 20_kD
Wasserkraft | 19.311 | 19.311 | 19.311 | 19.311
Abfall biogen | 6.2856 | 6.2856 | 6.2856 | 6.2856
Geothermie | 0.55992 | 0.55992 | 0.55992 | 0.55992
Biomasse | 42.6732 | 42.6732 | 42.6732 | 42.6732
Wind onshore | 135.3424 | 135.3424 | 135.3424 | 135.3424
Wind offshore | 55.7432 | 72.9527 | 55.7432 | 72.9527
Photovoltaik | 61.7473 | 61.7473 | 74.7985 | 74.7985
EE-Quote | 0.53761 | 0.56637 | 0.55942 | 0.58819
2030 EEG heute
&
20 GW Offshore
2030 EEG heute
&
Aufhebung 52 GW-Deckel
2030 EEG heute
& 20 GW Offshore &
Aufhebung 52 GW-Deckel
2030 EEG heute
321,7 Mrd. kWh
338,9 Mrd. kWh
334,7 Mrd. kWh
351,9 Mrd. kWh

## Slide 6: Szenarienvergleich: Installierte Leistung der EE 2030 bei 17 GW Wind Offshore
Chart: Installierte Leistung in GW
| 2018 | 2030 REF | 2030 Sz. A | 2030 Sz. B | NEP Sz. C 2030
Wasserkraft | 5.615 | 5.759 | 5.759 | 5.759 | 5.6
Abfall biogen | 2.074 | 2.362 | 2.362 | 2.362 | 1.2
Geothermie | 0.043 | 0.09082 | 0.09082 | 0.09082 | 0.1
Biomasse | 8.4765 | 7.7148 | 7.7148 | 7.7148 | 6
Wind onshore | 52.444 | 67.554 | 77.0466 | 67.554 | 85.5
Wind offshore | 6.396 | 15 | 17 | 17 | 17
Photovoltaik | 45 | 67.1818 | 111.4088 | 136.9362 | 104.5
Spalte1 | 120.0485 | 165.6624 | 221.382 | 237.4168 | 219.9
65%
65%
54%
38%
65%

## Slide 7: Langfristige Flächenrestriktion Onshore Wind Szenario A (zusätzlicher Ausbau Onshore bei 17 GW Offshore)
Chart: Installierte Leistung Onshore Wind in GW
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050
Repowering-fähig | 18.3554 | 20.7955 | 23.3551 | 26.5701 | 29.8124 | 32.9623 | 36.1195 | 39.3367 | 42.5344 | 45.7566 | 49.0724 | 52.524 | 55.9307 | 59.4462 | 62.9831 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 63.2
Nicht-Repowering-fähig | 34.0886 | 33.9261 | 33.7636 | 33.1184 | 32.1708 | 30.868 | 29.4461 | 27.9006 | 26.3186 | 24.7824 | 23.4199 | 22.3097 | 21.1159 | 20.1244 | 19.1726 | 18.1379 | 16.8492 | 15.3255 | 13.535 | 11.4843 | 9.2155 | 6.6696 | 4.3911 | 2.5397 | 1.1598 | 0.27103 | 6.3665e-15 | 6.3665e-15 | 6.3665e-15 | 6.3665e-15 | 6.3665e-15 | 6.3665e-15 | 6.3665e-15
Gesamt | 52.444 | 54.7216 | 57.1187 | 59.6885 | 61.9833 | 63.8303 | 65.5655 | 67.2373 | 68.853 | 70.5389 | 72.4922 | 74.8337 | 77.0466 | 79.5707 | 82.1557 | 81.3379 | 80.0492 | 78.5255 | 76.735 | 74.6843 | 72.4155 | 69.8696 | 67.5911 | 65.7397 | 64.3598 | 63.471 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 63.2
Ausbau Wind Onshore bei 1.000 m Mindestabstand zu reiner Wohnbebauung,
Maximales Potenzial 63,2 GW bei heutigem Planungsstand* (UBA, März 2019)
Ersatz von Anlagen auf Repowering-fähigen Flächen & Erschließung neuer RP-fähigen Flächen
Nur noch Ersatz von Anlagen auf Repowering-fähigen Flächen
Rückbau von Anlagen auf Nicht-Repowering-fähigen Flächen
* Maximales Potenzial auf Basis der ausgewiesenen Windflächen (Eignungs-, Vorrang- und Vorbehaltsflächen) gemäß derzeit bestehender Regionalpläne oder Flächenkulissen gemäß aktueller Planentwürfe. Abschätzungen oder Projektionen zu Flächenausweisungen auf Basis zukünftiger, heute noch unbekannter Regionalplanungen wurden nicht vorgenommen.

## Slide 8
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.